Техническое задание на поставку

« Роботизированная система трехмерного гравитационного тренинга»

| № п.п | Функциональные и качественные характеристики, размеры | Требуемое значение/диапазон/наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока: система трехмерного гравитационного тренинга модель 3D Newton или эквивалент | 1 комплект |
| 2. | Назначение и область применения |  |
| 2.1. | Стимуляция проприоцепции , устранение нарушения дисбаланса сил действующих на позвоночник, укрепление глубоких мышц позвоночника. Стабилизация аутохтонных мышц спины. Устранение нарушений равновесия и осанки , Стимуляция ЦНС Восстановление пациентов (в том числе спортсменов) после операций и травм позвоночника , голеностопного, коленного, тазобедренного суставов, в том числе после эндопротезирования. Профилактика и лечение сколиотической деформации позвоночника, в том числе сколиоз 1,2,3 ст. Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника, остеохондроз Коррекция мышечно-тонического синдрома при остеохондрозе Коррекция суставного синдрома при остеохондрозе Система имеет обратную биологическую активную связь, которая позволяет отслеживать положение тела человека и его реакцию на динамические нагрузки в реальном времени. | Наличие |
| 3. | Технические характеристики: |  |
| 3.1. | Номинальное напряжение (В) и частота (Гц) (диапазон) | 220-230 50/60 |
| 3.2 | Потребляемая мощность Вт не более: | 400 |
| 3.3 | Устройство, развивающее мышцы тела за счёт сопротивления силе тяжести | Наличие |
| 3.4 | Функция наклона | Наличие |
| 3.5 | Рабочий диапазон: передний наклон градусы Функция вращения тела из стороны в сторону: - поворот вправо градусы (диапазон): - поворот влево градусы (диапазон): - скорость поворотов вправо и влево (диапазон) : Регулировка фиксатора таза мм (диапазон) | 0-60 0-360° ± 2 0-360° ± 2 3-5 оборотов в минуту ± 10% 0-300 мм ± 5 |
| 3.6 | Функция вращения тела из стороны в сторону: |  |
| 3.7 | Фиксированная скорость контролирующая опускание, режим - Полуавтоматический | Наличие |
| 3.8 | Скорость отключения секунд (диапазон) | 14±3 |
| 3.9 | Вес базового блока кг не более | 420 |
| 3.10 | Вес блока управления кг не более | 80 |
| 3.11 | Фиксирование (время зависания) секунд (диапазон): | 28±5 |
| 3.12 | Выключение при отключении, режим автоматический | Наличие |
| 3.13 | Скорость отключения секунд (диапазон) | 14±3 |
| 3.14 | Компьютерный контроль всех лечебных стадий | Наличие |
| 3.15 | Контроль состояния и изменение здоровья пациентов, течение их болезни, изменения мышц тела с помощью встроенной базы данных о пациентах и устройства автоматического опознания пациента, в режиме реального времени | Наличие |
| 3.16 | Встроенное программное обеспечение контролирует, дополняет и модифицирует методику тренинга | Наличие |
| 3.17 | Вывод в режиме реального времени по ходу тренинга на экран компьютера параметрических и индивидуальных данных пациента | Наличие |
| 3.18 | Мультимедийные функции, с возможностью аудиопроигрывания релаксирующей музыки, успокаивающей пациента и расслабляющей его мышцы. | Наличие |
| 3.19 | Возможность пациента наблюдать на экране за всеми операциями системы и реакцией на упражнения своего организма. | Наличие |
| 3.20 | Дальномер для захватывания движения тела и передачи данных измерения в режиме реального времени с обеспечением обратной связи посредством мини-монитора | Наличие |
| 4. | Безопасность эксплуатации |  |
| 4.1 | Автоматический выключатель, предотвращающий перегрузку. | Наличие |
| 4.2 | Кнопка аварийного включения/выключения для остановки операции из-за несчастных случаев. | Наличие |
| 4.3 | Кнопка пропуска для перехода к следующему этапу | Наличие |
| 4.4 | Защитное приспособление, фиксирующее тело пациента, пока он не покинет устройство в экстренных случаях (Ремень безопасности) | Наличие |
| 4.5 | Кнопка возврата устройства в первоначальное состояние при неправильной работе устройства (прекращение операции) | Наличие |
| 4.6 | Биологическая обратная связь | Наличие |
| 5. | Комплектация |  |
| 5.1 | Базовая конструкция, поддерживающая основной корпус устройства (опора поддерживает равновесие и вес всего устройства), шт | 1 |
| 5.2 | Опора для наклоняющейся окружности, шт | 1 |
| 5.3 | Опора для тела, шт | 1 |
| 5.4 | Двигатель с редуктором для регулировки наклона окружности | 1 |
| 5.5 | Устройство для крепления тела к опоре (фиксирующие ремни), шт | 1 |
| 5.6 | Опора для лодыжек приспособление, поддерживающее нижнюю часть тела во время работы устройства | 1 |
| 5.7 | Дальномер, шт | 1 |
| 5.8 | Блок управления, шт | 1 |
| 5.9 | Монитор для регулировки и контроля всего устройства, шт | 1 |
| 5.10 | Программное обеспечение с возможностью обеспечить: - Работу с реестром пациентов - Регистрацию личных данных пациента - Информацию о тренировках и тестах - Графическое отображение результатов тренировок и тестов - Выбор тренировочных и тестовых программ | 1 |
| 5.11 | Шнур питания 250 В~,16A | 1 |
| 5.12 | Устройство защитного отключения Ток отключения:15A, Напряжение:220В, Ток утечки:15мA, Два защищённых полюса | 1 |
| 5.13 | Автоматический выключатель для сверхтоков Ток отключения:15A, Напряжение:220В, Два защищённых полюса | 1 |
| 5.14 | Фильтр подавления помех 250В, 3A | 1 |
| 5.15 | Источник питания Входное напряжение В:100-240 переменное напряжение, Потребляемый ток А не более - 5 Выходное напряжение: 24 В постоянное напряжение | 1 |
| 5.16 | Двигатель постоянного тока Рабочее напряжение В - 24 постоянное напряжение Максимальная мощность Вт - 120 | 1 |
| 5.17 | Силовой привод Рабочее напряжение В - 24 постоянное напряжение | 1 |
| 5.18 | Линейный привод Рабочее напряжение В - 24 постоянное напряжение | 1 |
| 6. | Общие положения |  |
| 6.1. | Сертификат/Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 6.2. | Гарантийный срок | Наличие |
| 6.3. | Инсталляция и инструктаж персонала в лечебном учреждении | Наличие |
| 6.4. |  |  |