ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

KINETRAC-KNX7000

СТОЛ  ТРАКЦИОННЫЙ  С  КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

И  ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Изготовитель: «HANMED Co., Ltd.» 112, GBMC, 155-1, Nongso-Ri, Juchon-Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, Корея.

- Назначение и область применения.

Тракционный стол KINETRAC-KNX7000 предназначен для лечения мышечно-скелетных болей спины (позвоночника), вызываемых поражёнными грыжей дисками, выступающими дисками, дегенеративной болезнью дисков, синдромом задней суставной поверхности и радикулитом. Лечебный эффект достигается за счёт терапии растягивания мышц и декомпрессии межпозвонковых дисков.

- Основные технические данные.

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питающей однофазной сети | В | 220-230 |
| 2 | Частота | Гц | 50-60 |
| 3 | Потребляемая мощность | В·А | 500 |
| 4 | Габаритные размеры стола в горизонтальном состоянии |
| 4.1 | длина | мм | 2450 |
| 4.2 | высота | мм | 700 |
| 4.3 | ширина | мм | 600 |
| 5 | Габаритные размеры блока управления не более |
| 5.1 | длина | мм | 620 |
| 5.2 | высота | мм | 1350 |
| 5.3 | ширина | мм | 528 |
| 6 | Масса общая тракционного стола и блока управления (нетто) | кг | 300 |
| 7 | Масса общая в упаковочных ящиках (брутто) | кг | 485 |

- Конструкция.

Основные части тракционного стола (внешний вид)

①  Прижимной ролик для фиксирования стоп.

Опорный ролик, фиксирующий голеностопный сустав больного во время движения прибора.

②   Опоры для икроножных мышц.

Распределяет нагрузку вытяжения, сконцентрированную на голеностопных суставах.

③ Механизм для приведения в соответствие с ростом и для упражнений для нижней части тела.

Опорный ползун, контролирующий оборудование в соответствии с ростом больного, передвигает таз и нижнюю конечность больного вверх/вниз, влево/вправо.

④   Ложе для спины.

Опора от головы до таза больного, вытягивает верхнюю часть тела путём наклона ложа и под действием сдвига.

⑤   Ремень для верхней части тела.

Ремень для фиксации спины и тела.

⑥  Механизм для контроля раздвигания стола.

⑦   Кожух.

Закрывает основной исполнительный механизм, опорную стойку, поддерживающую раму  ло-жа, рабочий цилиндр, регулирующий наклон вперёд и назад, и электродвигатели приводов.

⑧   Основная опора, удерживающая прибор в равновесии.

⑨   Опорная рама для ложа.

Верхняя основная несущая структура.

⑩   Пластина для стопы.

Пластина, на которой размещаются стопы.

Основные части блока управления (внешний вид)

Вид спереди                                         Вид сбоку

①   Сенсорный монитор (пульт управления).

Осуществление всех операторских функций, визуальное представление полной информации о процессе лечения и индикация об иной информации, в том числе техническое обслуживание (ремонт).

②   Выключатель коммутационного блока.

Выключатель для включения/выключения электропитания исполнительных механизмов (электроприводов) и KNX7000 в целом за исключением электропитания компьютера и монитора.

③   Кнопка аварийной остановки.

Аварийный выключатель для остановки аппаратуры  в чрезвычайной ситуации или при несчастном случае.

- Основные функции.

- KNX7000 представляет собой самый передовой терапевтический прибор, автоматически управляющий всеми операциями и встроенными компьютерными программами;

-  Управление системой декомпрессии с автоматическим восприятием объекта, диска L/H 0 – 30 мм.;

-  Управление сгибанием (флексией) 7° и вытяжением 0°- 5°-10°-15° на тазобедренных суставах;

-  Сгибание в обе и/или одну сторону 0°- 5°-10°- 15° суставов торса и тазобедренных суставов;

-  Декомпрессия цервикального (шейного) ROM, сгибание в обе и/или одну сторону 0°- 5°-10°- 15°;

- Полностью компьютеризованное управление 1 EA: Стол компьютера и устройства программируемого логического управления PLC;

- Функция запоминания и автоматической идентификации больного может контролировать состояние и изменение здоровья пациентов посредством управления данными об их заболевании и течении болезни;

- Программа автоматической настройки в зависимости от болезни, симптома, фазы лечения, хода (прогресса) лечения и т.д. быстро подбирает оптимальные программы для больных;

- Состояния здоровья и ход лечения в совокупности с приёмом лекарственных средств можно контролировать визуально. Это позволяет контролировать и дополнять вторичное изменение в отношении метода лечения во время приёма лекарственных средств с использованием интерфейса компьютера;

- Для более качественного лечения предусмотрены комплексные функции мультимедиа. Например, используется звуковая функция, позволяющая одновременно проводить лечение со звуковым оформлением эффектов и транслировать музыку для улучшения психологического состояния и расслабления мышц больного.

- Комплектность.

При поставке тракционного стла KINETRAC-KNX7000 потребителю, в комплект поставки входят 13 позиций указанных в таблице ниже, которые являются неотъемлимой частью изделия под названием «СТОЛ ТРАКЦИОННЫЙ С КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ».

Принадлежности указанные а Регистрационном удостоверении и Сертификате соответствия являются дополнением к изделию и их поставка осуществляется посредством отдельных позиций указываемых в спецификации к контракту на каждую отдельную поставку.

| № п/п | Наименование | Артикул (Part №.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основной корпус (стол) | H7K-NB-000-0001 |
| 2 | Секция для ног | H7K-AH-001-0001 |
| 3 | Устройство для фиксирования головы, лечения шейной части позвоночника | H7K-AS-000-0004 |
| 4 | Блок управления (коммутационное устройство) | H7K-CB-001-0002 |
| 5 | Компьютер | H7K-AS-000-0001 |
| 6 | Монитор | H7K-AS-000-0002 |
| 7 | Аварийная кнопка с кабелем | H7K-CB-001-0001 |
| 8 | Силовой кабель | H7K-CB-000-0004 |
| 9 | Ремень (пояс для верхней части тела (устройство для крепления груди) | H7K-AS-000-0003 |
| 10 | Руководство по эксплуатации | H7K-AS-000-0005 |
| 11 | Паспорт изделия | H7K-AS-000-0006 |
| 12 | Индикаторы (обрезиненные металлические пластинки) | H7K-AS-000-0007 |
| 13 | Колонки для компьютера | H7K-AS-000-0008 |